## Slide 1
    Classification des aéronefs
    Les 6 classes d’ULM
    Structure d’un aéronef
    Les axes de rotation
    Les commandes et les gouvernes associées
Connaissance des aéronefs

## Slide 2: Classification des aéronefs
Avions
Giravions
Planeurs
ULM
Aéromodèles
Aéronef :
Définition OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) :
« Appareil capable de s’élever dans l'atmosphère, de s’y maintenir et de s’y déplacer, quel que soit son mode de sustentation et son mode de propulsion. »
Aérodynes
Aérostats
Aérospatiaux
Ballons
Dirigeables
Lanceurs spatiaux
Missiles
Communément appelés " plus lourds que l'air ", leur sustentation est assurée par une force aérodynamique générée par une voilure que l’on a soumise à un vent relatif.
Communément appelé " plus léger que l'air ", leur sustentation est assurée par leur flottabilité obtenue grâce à la poussée d’Archimède.
Appliquent à la fois, les lois de l’aérodynamique et de la balistique.
Notes: dépend desNations unies. Son rôle est de participer à l’élaboration des normes qui permettent la standardisation du transport aéronautique international (les vols à l’intérieur d'un même pays ne sont pas concernés par l’OACI). Son siège social est situé à Montréal.

## Slide 3
Connaissance des aéronefs
    Classification des aéronefs
    Les 6 classes d’ULM
    Structure d’un aéronef
    Les axes de rotation
    Les commandes et les gouvernes associées

## Slide 4: Classification des aéronefs
Les différentes classes d’ULM
(Arrêté du 23 septembre 1998)
Classe 1 (dite paramoteur)
Un ULM paramoteur est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure souple, de type parachute ou parapente. Il répond aux conditions techniques suivantes :
La puissance maximale est inférieure ou égale à :
  60 kW ( 81 Cv) pour un monoplace,
  75 kW (101 Cv) pour un biplace.
La masse maximale est inférieure ou égale à :
  300 kg pour un monoplace,
  450 kg pour un biplace.
Notes: 1 KW = 1,36 CV – 1 CV = 0,73 KW

## Slide 5: Classification des aéronefs
Les différentes classes d’ULM
(Arrêté du 23 septembre 1998)
Classe 2 (dite pendulaire)
Un ULM pendulaire est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure rigide sous laquelle est généralement accroché un chariot motorisé.
La puissance maximale est inférieure ou égale à :
  60 kW ( 81 Cv) pour un monoplace,
  75 kW (101 Cv) pour un biplace.
La masse maximale est inférieure ou égale à :
  300 kg pour un monoplace,
  450 kg pour un biplace,
  + 5 % dans le cas d'un ULM équipé d'un parachute de secours,
  + 10 % dans le cas d'un ULM à flotteurs.
la vitesse de décrochage ou la vitesse constante minimale de vol (VS0) est inférieure ou égale à :
  35 nœuds (65 km/h).
Notes: 1 KW = 1,36 CV – 1 CV = 0,73 KW

## Slide 6: Classification des aéronefs
Les différentes classes d’ULM
(Arrêté du 23 septembre 1998)
Classe 3 (dite multiaxe)
Un ULM multiaxe est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure fixe.
La puissance maximale est inférieure ou égale à :
  60 kW ( 81 Cv) pour un monoplace,
  75 kW (101 Cv) pour un biplace.
La masse maximale est inférieure ou égale à :
  300 kg pour un monoplace,
  450 kg pour un biplace,
  + 5 % dans le cas d'un ULM équipé d'un parachute de secours,
  + 10 % dans le cas d'un ULM à flotteurs.
la vitesse de décrochage ou la vitesse constante minimale de vol (VS0) est inférieure ou égale à :
  35 nœuds (65 km/h).
Notes: 1 KW = 1,36 CV – 1 CV = 0,73 KW

## Slide 7: Classification des aéronefs
Les différentes classes d’ULM
(Arrêté du 23 septembre 1998)
Classe 4 (dite autogire ultraléger)
Un ULM autogire est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure tournante libre.
La puissance maximale est inférieure ou égale à :
  75 kW ( 101 Cv) pour un monoplace,
  90 kW (122 Cv) pour un biplace.
La masse maximale est inférieure ou égale à :
  300 kg pour un monoplace,
  450 kg pour un biplace.
  + 5 % dans le cas d'un ULM équipé d'un parachute de secours,
la charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 4,5 et 12 kg au m2.
  Charge rotorique : rapport de la masse de l'appareil par la surface du rotor.
  La surface du rotor : produit du carré du diamètre du rotor par π / 4.
  Exemple pour un autogire de 450 Kg avec un rotor de 8,50 m de diamètre :
  Surface rotor = 8,502 x 3,14 / 4 = 56,71 m2
  Charge rotorique = 450 Kg / 56,71 m2 = 7,93 Kg/m2
Notes: 1 KW = 1,36 CV – 1 CV = 0,73 KW

## Slide 8: Classification des aéronefs
Les différentes classes d’ULM
(Arrêté du 23 septembre 1998)
Classe 5 (dite aérostat dirigeable ultraléger)
Un aérostat dirigeable ultraléger répond aux conditions techniques suivantes :
La puissance maximale est inférieure ou égale à :
  75 kW ( 101 Cv) pour un monoplace,
  90 kW (122 Cv) pour un biplace,
  Pour un multimoteur, ces valeurs sont les puissances cumulées.
le volume de l'enveloppe est inférieure ou égale à :
  900 m3 pour de l’hélium,
  2000 m3 pour de l’air chaud.
Notes: 1 KW = 1,36 CV – 1 CV = 0,73 KW

## Slide 9: Classification des aéronefs
Les différentes classes d’ULM
(Arrêté du 23 septembre 1998)
classe 6 (dite hélicoptère ultraléger)
Un hélicoptère ultraléger répond aux conditions techniques suivantes :
La puissance maximale est inférieure ou égale à :
  80 kW ( 108 Cv) pour un monoplace,
  100 kW (135 Cv) pour un biplace,
La masse maximale est inférieure ou égale à :
  300 kg pour un monoplace,
  450 kg pour un biplace,
  + 10 % dans le cas d'un ULM à flotteurs.
la charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 8 et 20 kg au m2.
  Charge rotorique : rapport de la masse de l'appareil par la surface du rotor.
  La surface du rotor : produit du carré du diamètre du rotor par π / 4.
Notes: 1 KW = 1,36 CV – 1 CV = 0,73 KW

## Slide 10: Modifications apportées par l’arrêté du 24 juin 2019
Pas de changement par rapport à la réglementation de 98
Sauf pour le forfait du parachute biplace.
PARAMOTEUR
PENDULAIRE
Très peu de changement par rapport à la réglementation de 98
La masse à vide se calcule avec la masse forfaitaire
pilote/passager et une heure d’autonomie déclarative
Changement sur le forfait du parachute biplace et
cumul parachute + flotteurs
MULTIAXE
Beaucoup d’évolutions par rapport à la règlementation de 98.
Changement sur la masse max
Changement sur une légère augmentation de la puissance
Changement en cohérence avec ce qui précède sur la VSO (VC)
lié à l’augmentation de la MTOM
Changement sur le calcul de la masse à vide qui se fait en
déduisant de la masse maximum (MTOM), la masse forfaitaire
pilote/passager et la masse forfaitaire de carburant

## Slide 11: Modifications apportées par l’arrêté du 24 juin 2019
Quelques évolutions par rapport à la règlementation de 98
Changement sur la masse max
Changement sur la puissance
Changement sur le calcul de la masse à vide qui se fait en
déduisant de la masse maximum (MTOM), la masse forfaitaire
pilote/passager et la masse forfaitaire de carburant
AUTOGIRE
AEROSTAT
Il n’y a pas de changement par rapport à la règlementation de 98
sur les machines en construction amateur
S’agissant des machines de série (qui n’étaient pas prises en compte
dans la règlementation de septembre 1998), un compromis européen étrange
et irréaliste a limité les volumes ;
cela rend possible à présent la classe 5 de série telle qu’elle existe
et à sa nouvelle dynamique issue du monde déclaratif !
HELICO
Quelques évolutions par rapport à la règlementation de 98
Changement sur la masse max
Changement sur la puissance
Changement sur le calcul de la masse à vide qui se fait en
déduisant de la masse à vide maximum (MTOM), la masse
forfaitaire pilote/passager et la masse forfaitaire de carburant

## Slide 12
Connaissance des aéronefs
    Classification des aéronefs
    Les 6 classes d’ULM
    Structure d’un aéronef
    Les axes de rotation
    Les commandes et les gouvernes associées

## Slide 13: Structure d’un aéronef
Eléments constitutifs d’une cellule d’avion
Fuselage
Empennage horizontal
Empennage vertical
Train d’atterrissage
Aile

## Slide 14: Structure d’un aéronef
Emplanture
Saumon ou Winglet
Bord d’attaque
Description de l’aile
Ailerons
Volets
Bord de fuite

## Slide 15: Structure d’un aéronef
Bord d’attaque
Bord de fuite
Extrados
Intrados
Corde de référence
Géométrie de l’aile
Profil d’une aile
Epaisseur ou maître-couple

## Slide 16: Structure d’un aéronef
Géométrie de l’aile
Les dispositifs hypersustentateurs de bord d’attaque
Becs

## Slide 17: Structure d’un aéronef
Géométrie de l’aile
Volets d'intrados
Les dispositifs hypersustentateurs de bord de fuite
Volets de courbures
Volets Fowler
Volet Fowler à fentes multiples

## Slide 18: Structure d’un aéronef
Surface alaire (S)
Géométrie de l’aile
Envergure (E)
Corde (C)
Allongement (l) : rapport entre l’envergure (E) et la corde (C) : l = E/C
ou rapport entre le carré de l’envergure (E) et la surface de l’aile (S) : l = E2/S
L’allongement
L’allongement (l) influence la valeur de la traînée induite (inversement proportionnelle.)
Notes: l = Lambda

## Slide 19: Structure d’un aéronef
Allongement (l) = E/C = 9,00 / 1,5 = 6
E = 9,00 m.
C = 1,50 m.
allongement moyen
Géométrie de l’aile

## Slide 20: Structure d’un aéronef
Allongement (l) = E/C = 24,00 / 0,7 = 34
E = 24,00 m.
C = 0,70 m.
Fort allongement
Géométrie de l’aile

## Slide 21: Structure d’un aéronef
Allongement (l) = E2/S = 9,802 / 29,90 = 3,2
E = 9,80 m.
S = 29,90 m2
Faible allongement
Géométrie de l’aile

## Slide 22: Structure d’un aéronef
Visualisation de la traînée induite
Géométrie de l’aile
Dépression
Surpression

## Slide 23: Structure d’un aéronef
Visualisation de la traînée induite
Géométrie de l’aile

## Slide 24: Structure d’un aéronef
Dièdre positif = Stabilité
Dièdre négatif = Maniabilité
Géométrie de l’aile

## Slide 25: Structure d’un aéronef
Description du fuselage
Capot moteur
Cabine
Soute à bagages
Haubans
Etambot et patin de queue
Cloison pare-feu

## Slide 26: Structure d’un aéronef
Description de l’empennage
Plan fixe horizontal
Plan fixe vertical
Gouverne de direction ou dérive
Gouverne de profondeur ou élévateur

## Slide 27: Structure d’un aéronef
Le train d’atterrissage
Train Tricycle
Train principal
Roulette de nez
Carénage de roue
Angle de garde ± 15°
Voie
Empattement

## Slide 28: Structure d’un aéronef
Le train d’atterrissage
Train classique
Train principal
Roulette de queue
Angle de garde ± 20°
Voie
Empattement

## Slide 29
Connaissance des aéronefs
    Classification des aéronefs
    Les 6 classes d’ULM
    Structure d’un aéronef
    Les axes de rotation
    Les commandes et les gouvernes associées

## Slide 30: Les axes de rotations d’un aéronef
1/ Axe de tangage
CG
Axe transversal passant par le centre de gravité et perpendiculaire au plan de symétrie de l’aéronef.
Plan de symétrie

## Slide 31: Les axes de rotations d’un aéronef
2/ Axe de roulis
CG
Axe longitudinal passant par le centre de gravité et contenu dans le plan de symétrie de l’aéronef.
Plan de symétrie

## Slide 32: Les axes de rotations d’un aéronef
3/ Axe de lacet
CG
Axe vertical passant par le centre de gravité et contenu dans le plan de symétrie de l’aéronef.
Plan de symétrie

## Slide 33: Les axes de rotations d’un aéronef
En résumé
CG
Un aéronef pivote autour de 3 axes passant par son centre de gravité.
Plan de symétrie
TANGAGE
ROULIS
LACET

## Slide 34
Connaissance des aéronefs
    Classification des aéronefs
    Les 6 classes d’ULM
    Structure d’un aéronef
    Les axes de rotation
    Les commandes et les gouvernes associées

## Slide 35: Commandes et gouvernes associées
1/ Axe de tangage
Une action sur manche à balai vers l’avant ou l’arrière, commande le braquage de la gouverne de profondeur…
Commande : Manche à balai AV ou AR
Gouverne : Profondeur

## Slide 36
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de tangage pour modifier
l’assiette !
axe de tangage

## Slide 37
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de tangage pour modifier
l’assiette !
axe de tangage
Assiette
à cabrer

## Slide 38
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de tangage pour modifier
l’assiette !
axe de tangage

## Slide 39
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de tangage pour modifier
l’assiette !
axe de tangage
Assiette
À piquer

## Slide 40: Commandes et gouvernes associées
1/ Axe de roulis
Une action sur manche à balai à gauche ou à droite commande le braquage différentiel des ailerons.
Commande : Manche à balai G ou D
Gouverne : Ailerons

## Slide 41
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de roulis pour obtenir
une inclinaison !
axe de roulis

## Slide 42
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de roulis pour obtenir
une inclinaison !
axe de roulis
Inclinaison droite

## Slide 43
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de roulis pour obtenir
une inclinaison !
axe de roulis

## Slide 44
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de roulis pour obtenir
une inclinaison !
axe de roulis
Inclinaison gauche

## Slide 45: Commandes et gouvernes associées
1/ Axe de lacet
Une action sur les palonniers commande le braquage de la gouverne de direction.
Commande : Palonniers
Gouverne : Gouverne de direction

## Slide 46
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de lacet pour obtenir
une cadence !
axe de lacet

## Slide 47
Cadence
à gauche
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de lacet pour obtenir
une cadence !
axe de lacet

## Slide 48
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de lacet pour obtenir
une cadence !
axe de lacet

## Slide 49
Cadence
à droite
… et permet de faire pivoter l’aéronef autour de son axe de lacet pour obtenir
une cadence !
axe de lacet

## Slide 50
d’un axe
une gouverne
une commande
qui crée une
rotation autour
Agit sur
C’est ce que l’on nomme les effets primaires
En résumé
TANGAGE
ROULIS
LACET
AV
AR
G
D
G
D

## Slide 51
QCM
Didier HORN – V1.13 
Connaissance des aéronefs - Partie 1

## Slide 52
Sur un avion léger à train classique, les palonniers commandent :
la gouverne de direction.
les ailerons.
c) la gouverne de profondeur.
d) l’orientation de la roulette de nez.
Question 1 :
Connaissance des aéronefs - Partie 1

## Slide 53
Le pilote braque le manche à droite :
la gouverne de direction se braque à droite.
la gouverne de profondeur se braque vers le haut.
c) l'aileron droit s'abaisse.
d) l'aileron droit se lève.
Question 2 :
Connaissance des aéronefs - Partie 1

## Slide 54
Un Karman est :
a) un célèbre appareil de compétition utilisé dans les courses de vitesse aux USA (courses de pylônes).
b) un carénage d'emplanture optimisant l'écoulement de l'air.
c) un chariot de déplacement d'aéronef lourd sur les aires de parking des aéroports.
d) un dirigeable gonflé au sulfure d'hydrogène.
Question 3 :
Connaissance des aéronefs - Partie 1

## Slide 55
Parmi les éléments ci-après, lequel n’est pas un constituant de la cellule ?
le fuselage.
les empennages.
l’aile.
l’avionique
Question 4 :
Connaissance des aéronefs - Partie 1

## Slide 56
Un saumon d'aile est :
a) la pièce maîtresse de l'aile.
b) la partie d'extrémité de l'aile.
c) une pièce en forme de poisson qui sert à équilibrer l'aileron.
d) une pièce renforcée de l'aile qui sert de marchepied.
Question 5 :
Connaissance des aéronefs - Partie 1

## Slide 57
Question 6 :
L’emplanture d’une aile est :
a) la partie assurant la jonction aile-fuselage.
b) l’extrémité de l’aile également appelée « saumon ».
c) le dessous de l’aile.
d) le logement des aérofreins.
Connaissance des aéronefs - Partie 1

## Slide 58
Question 7 :
La gouverne de profondeur est la partie :
mobile de la dérive.
fixe de l'empennage horizontal.
c) mobile de l'empennage horizontal.
d) mobile d’un volet hypersustentateur.
Connaissance des aéronefs - Partie 1

## Slide 59
Question 8 :
Le train classique d'un avion se compose de 2 roues :
directives et d'une roulette de nez.
b) principales et d'une roulette de nez.
c) principales et d'une roulette de queue.
d) directives et d'une roulette de queue.
Connaissance des aéronefs - Partie 1

## Slide 60
Question 9 :
La gouverne de direction est une surface :
a) fixe et horizontale placée à l'arrière de l'avion.
b) mobile et verticale placée à l'arrière de l'avion.
c) mobile et située à l'extrémité de chaque demi-aile.
d) fixe et verticale placée à l'arrière de l'avion
Connaissance des aéronefs - Partie 1

## Slide 61
Question 10 :
Une aile rectangulaire a les caractéristiques suivantes :
Envergure 10 mètres, longueur de la corde 1 mètre.
Son allongement est :
50
5
10
100
Connaissance des aéronefs - Partie 1

## Slide 62
Question 11 :
La manœuvre qui permet d’effectuer une rotation autour de l’axe de tangage est :
Le déplacement du manche en avant ou en arrière
Le déplacement latéral du manche.
Le déplacement des palonniers à gauche ou à droite.
Aucune des réponses n’est exacte.
Connaissance des aéronefs - Partie 1