## Slide 1
    Le groupe moteur à piston (GMP)

## Slide 2
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)
principaux éléments d’un moteur à piston
Elément fixes
1 - Carter moteur
2 - Cylindre
3 - Passage du liquide refroidt
4 - Culasse
5 - Bougie
6 - Conduit d’admission
7 - Conduit d’échappement
8 - Cache culbuteurs
Elément mobiles
9 - Vilebrequin
10 - Contrepoids
11 - Bielle
12 - Piston
13 - Segments
14 - Soupapes
15 - Arbre à cames
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Slide 3
Fonctionnement d’un moteur à piston
Un moteur à explosion fonctionne en transformant une énergie chimique (mélange carburé) en énergie mécanique.
Le mélange carburé se compose de 15 grammes d’air pour 1 gramme de carburant.
L’explosion du mélange carburé génère une augmentation de pression et de température, provoquant un mouvement linéaire des pistons.
Ce mouvement linéaire se transforme en un mouvement rotatif au niveau du vilebrequin par l’intermédiaire des bielles.
Cette énergie mécanique délivre une puissance (watt) qui est transformée en traction utile grâce à l’hélice couplée au moteur.
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)
Notes: 1 CV = 736 W

## Slide 4
- 1/ Leur cycle de fonctionnement
  4 temps
  2 temps
On peut classer les moteurs à pistons selon 3 critères :
- 2/ Leur architecture
  Cylindres en ligne
  Cylindres à plat
  Cylindres en V
  Cylindres en étoile
- 3/ Leur mode de refroidissement
  Air
  Liquide
  Mixte
Classification des moteurs à piston
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 5
.
Le moteur 4 temps
les différents cycles de fonctionnement
Un moteur est dit à « 4 temps » car la transformation de l'énergie chimique du mélange carburé en énergie mécanique s'opère en quatre courses de piston :
- 1er Temps : Admission
- 2ème temps : Compression
- 3ème temps : Explosion/détente
- 4ème temps : Echappement
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 6
1er temps : admission
1/ Le piston descend
2/ La soupape d’admission s’ouvre
3/ Le mélange carburé est aspiré
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 7
2ème temps : compression
1/ Après le passage du piston au PMB, la soupape se referme
2/ Le piston remonte et comprime le mélange carburé
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 8
3ème temps : Explosion
1/ A l’approche du piston au PMH, une étincelle jaillit de la bougie et fait exploser le mélange carburé.
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 9
3ème temps : détente
1/ L’explosion provoque une augmentation de la pression et de la température.
2/ L’expansion des gaz repousse le piston vers le bas.
NB : C’est cette phase qui produit l’énergie du moteur. On l’appelle le « temps moteur ».
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 10
4ème temps : échappement
1/ Le piston remonte et repousse les gaz.
2/ La soupape d’échappement s’ouvre.
3/ Les gaz brûlés sont chassés.
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 11
Le moteur 2 temps
les différents cycles de fonctionnement :
Un moteur « 2 temps » transforme l'énergie chimique en énergie mécanique en deux courses de piston soit une seule révolution.
Tous les tours sont «moteurs ».
différences majeures par rapport au 4 temps :
Pas de soupapes, mais présence de lumières et de canal de transfert sur le cylindre.
Adjonction d’huile avec le mélange carburé pour lubrifier le vilebrequin et la bielle.
Lumière d’échappement
Canal de transfert
Lumière d’admission
Valve d’admission
Le Groupe Moteur à Piston (GMP)

## Slide 12
L’hélice

## Slide 13
Les matériaux utilisés pour leur fabrication sont le bois, l’aluminium ou le composite.
L’hélice transforme l’énergie mécanique fournie par le moteur, en force de traction ou de propulsion permettant à l’avion de se déplacer.
Rôle de l’hélice :
constitution d’une hélice :
Une hélice est composée de 2 pales au minimum, reliées à une partie centrale nommée moyeu.
L’hélice

## Slide 14
Plan de rotation
C’est l’angle formé par la corde de la pale et le plan de rotation de l’hélice.
Calage d’une hélice :
Plan de rotation
Angle de calage (w)
Corde de profil
Vitesse linéaire de l’hélice
Il est dû aux variations du calage en fonction du rayon de la pale.
Il permet de compenser les différences de vitesse linéaire de la pale.
Par convention le calage de référence se situe à 70% du rayon de la pale.
Vrillage d’une hélice :
0,7 R
L’hélice
Notes: Angle de calage (w) = oméga

## Slide 15
Une hélice fonctionne comme une aile :
En la mettant en mouvement, on génère une force orientée vers l’avant : la traction.
fonctionnement d’une hélice à pas fixe :
Plan de rotation de l’hélice
Corde de profil
Force de résistance
Force de Traction
Angle de calage (w)
RFA
Vitesse de rotation
L’hélice

## Slide 16
Plan de rotation de l’hélice
Corde de profil
Angle de calage (w)
Vitesse de rotation
Pas de vis
L’hélice fonctionne aussi comme une vis : pour chaque tour effectué, elle avance d’une certaine distance. C’est son pas théorique.
Pas théorique de l’hélice
Pas théorique de l’hélice (géométrique) :
L’hélice
Le pas théorique de l’hélice varie avec l’angle de calage des pales.

## Slide 17
Vitesse propre
Pas réel de l’hélice (b)
Angle d’incidence (a)
Angle de calage (w)
(Vr)
Pas réel de l’hélice (aérodynamique) :
Pas théorique de l’hélice
Vitesse de rotation
Recul
C’est le recul qui donne la valeur de l’angle d’incidence (a) de la pale.
La différence entre le pas théorique et le pas réel s’appelle le recul.
L’hélice
Le pas réel est résultant de la vitesse propre de l’aéronef et de la vitesse de rotation de l’hélice.

## Slide 18
rendement de l’hélice (h) :
A vitesse de rotation constante, le rendement maximum d’une hélice à pas fixe ne sera obtenu qu’à une vitesse propre donnée.
C’est le rapport entre le pas réel (b) et le pas théorique (w).
C’est aussi le rapport entre la puissance utile et la puissance absorbée.
L’hélice
Vitesse propre
Angle de calage (w)
(Vr)
Pas théorique de l’hélice
Vitesse de rotation
Angle d’incidence (a)
Pas réel de l’hélice (b)
Notes: = êta
Un moteur fournit 350 watt à l’arbre. Combien fournit l’hélice, dont le rendement est 0.7 ?
Réponse : Pf = Rh.Pa = 0,7 . 350 = 245 Watt
Elle aura donc gaspillé plus de 100 Watt.

## Slide 19
Si la vitesse propre est faible, lors du décollage ou en montée, le rendement va diminuer.
Les performances de l’avion seront dégradées et le moteur sera en sous-régime.
L’hélice
Vitesse propre
Angle de calage (w)
(Vr)
Pas théorique de l’hélice
Vitesse de rotation
Angle d’incidence (a)
Pas réel de l’hélice (b)
rendement de l’hélice (h) :

## Slide 20
Si la vitesse propre augmente, en vol rapide ou en descente, le rendement va également diminuer.
Les performances de l’avion seront dégradées et le moteur sera en sur-régime.
L’hélice
Vitesse propre
Angle de calage (w)
(Vr)
Pas théorique de l’hélice
Vitesse de rotation
Angle d’incidence (a)
Pas réel de l’hélice (b)
rendement de l’hélice (h) :

## Slide 21
En résumé pour un rendement optimal :
Il faudrait une hélice calée avec un « petit pas » pour de bonnes performances au décollage et en montée.
(Analogue à la 1ère vitesse d’une voiture)
Il faudrait une hélice calée avec un « grand pas » pour de bonnes performances en croisière.
(Analogue à la 5ème vitesse d’une voiture)
La solution est d’avoir une hélice munie d’une boite de vitesse :
L’hélice à pas variable ou à vitesse constante.
h
Vp avion
0,7
Petit pas
Grand pas
L’hélice
Vitesse de décollage
Vitesse de croisière

## Slide 22
Une hélice fonctionnera avec un rendement maximum si le rapport entre le son angle de calage et la vitesse de déplacement de l’avion est optimum.
Rendement d’une hélice à pas variable :
h
Vp avion
0,7
Variation du pas : Plage de vitesses à rendement optimal
L’hélice
Vitesse de décollage
Vitesse de croisière
Petit pas
Grand pas
Pour obtenir ce rendement maximum, une hélice à pas variable est nécessaire.