## Slide 1
Connaissance des aéronefs - Partie 2
    Instruments de contrôle de vol
    Instruments de navigation
    Glass cockpit ou écrans numériques

## Slide 2
1. Instruments de contrôle de vol
Instruments barométriques
Anémomètre ou Badin
Altimètre
Variomètre
Pression statique
Pression totale

## Slide 3
1. Instruments de contrôle de vol
Utilité
ANÉMOMÈTRE OU BADIN
Il donne la vitesse de déplacement de l'avion par rapport à la masse d'air.
C’est la vitesse indiquée (Vi) ou vitesse propre (Vp).
Il est gradué en Nœuds (Kt) ou en Kilomètres par heure (Km/h). 1 Kt = 1,852 Km/h.
Principe de fonctionnement
Pour une Vi constante, la Vp augmente avec l’altitude de 1% par tranche de 600 Ft.
Pression statique
Pression totale
Pression totale – pression statique
= Pression dynamique
Notes: L'anémomètre est un compteur de particules, lors d'une montée avec VI constant, VP augmente. En effet, pour compenser la diminution de densité et donc le nombre de particules par unité de volume, l'avion doit se déplacer plus vite par rapport à la masse d'air.

## Slide 4
1. Instruments de contrôle de vol
Vitesses caractéristiques
  Limite inférieure : VSO (Velocity Stall Out). Vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage, volets sortis au maximum.
VSO = 45 kt
VFE = 85 kt
Arc blanc : Plage d’utilisation volets sortis.
  Limite supérieure : VFE (Velocity Flap Extended). Vitesse maximale d'utilisation des volets.
ANÉMOMÈTRE OU BADIN

## Slide 5
1. Instruments de contrôle de vol
Vitesses caractéristiques
  Limite inférieure : VS1 (Velocity Stall Speed 1) Vitesse de décrochage en configuration lisse (volets rentrés).
VS1 = 55 kt
VN0 = 110 kt
Arc vert : Plage d’utilisation normale de l'aéronef.
  Limite supérieure : VNO (Velocity Normal Operating) vitesse à ne pas dépasser quand l'atmosphère est agitée.
VSO = 45 kt
VFE = 85 kt
ANÉMOMÈTRE OU BADIN

## Slide 6
1. Instruments de contrôle de vol
Vitesses caractéristiques
VS1 = 55 kt
VN0 = 110 kt
VSO = 45 kt
Arc jaune : Plage d’utilisation interdite en atmosphère agitée.
Trait rouge: VNE (Velocity Never exceed) Vitesse à ne jamais dépasser.
VNE = 125 kt
VFE = 85 kt
ANÉMOMÈTRE OU BADIN

## Slide 7
1. Instruments de contrôle de vol
ALTIMÈTRE
Utilité
Il indique des distances verticales par rapport à une pression de référence choisie par le pilote.
Il est gradué en Pieds (Ft) ou en mètres. 1 Ft = 0,30 m.
100 Ft
1 000 Ft
Principe de fonctionnement

## Slide 8
1013
1013
Forte pression
0 m
500 m
1000 m
2500 m
2000 m
1500 m
3000 m
1013 hPa
955 hPa
900 hPa
845 hPa
794 hPa
746 hPa
700 hPa
1 hPa = 8,5 m. (28 Ft)
Faible pression
1. Instruments de contrôle de vol
ALTIMÈTRE

## Slide 9
1. Instruments de contrôle de vol
VARIOMÈTRE
Utilité
Il indique la vitesse verticale (Vz) de l'avion.
Il est gradué en pieds/minute ou en mètres/seconde (1 m/s = 200 Ft/min).
Principe de fonctionnement
Taux de montée
Taux de descente

## Slide 10
1. Instruments de contrôle de vol
Instruments gyroscopiques
Indicateur de virage
Horizon artificiel
Conservateur de cap
Notes: appareil constitué d'une roue tournant à très grande vitesse et gardant la même orientation quelle que soit la position de l'avion.
Avantage du gyroscope : fixité dans l’espace.

## Slide 11
1. Instruments de contrôle de vol
INDICATEUR DE VIRAGE OU BILLE AIGUILLE
Présentation et utilité
Il est composé de deux éléments indépendants : une bille et une aiguille ou maquette.
La bille renseigne sur la symétrie du vol et la maquette sur le sens et la taux du virage.

## Slide 12
1. Instruments de contrôle de vol
Interprétation
Inclinaison nulle
Vol symétrique
INDICATEUR DE VIRAGE OU BILLE AIGUILLE

## Slide 13
1. Instruments de contrôle de vol
Interprétation
Inclinaison nulle
Vol dissymétrique
Correction : Pied à gauche
INDICATEUR DE VIRAGE OU BILLE AIGUILLE

## Slide 14
1. Instruments de contrôle de vol
Interprétation
Virage à gauche
Taux de virage standard
Virage symétrique
Un virage est effectué au taux standard (ou taux 1) si l'avion effectue un virage de 180° en 60 secondes, soit 3° par seconde.
INDICATEUR DE VIRAGE OU BILLE AIGUILLE

## Slide 15
1. Instruments de contrôle de vol
Interprétation
Virage à gauche
Virage dérapé
Correction : Pied à droite
Dérapage
INDICATEUR DE VIRAGE OU BILLE AIGUILLE

## Slide 16
1. Instruments de contrôle de vol
Interprétation
Virage à gauche
Virage glissé
Correction : Pied à gauche
Glissade
INDICATEUR DE VIRAGE OU BILLE AIGUILLE

## Slide 17
1. Instruments de contrôle de vol
HORIZON ARTIFICIEL
Utilité
Il indique l'assiette longitudinale et l'inclinaison de l'avion.

## Slide 18
1. Instruments de contrôle de vol
Interprétation
Assiette nulle
Palier rectiligne
Virage à gauche
Virage à droite
HORIZON ARTIFICIEL

## Slide 19
1. Instruments de contrôle de vol
Assiette positive (à cabrer)
Montée rectiligne
Virage à gauche
Virage à droite
Interprétation
HORIZON ARTIFICIEL

## Slide 20
1. Instruments de contrôle de vol
Assiette négative (à piquer)
Descente rectiligne
Virage à gauche
Virage à droite
Interprétation
HORIZON ARTIFICIEL

## Slide 21
    Instruments de contrôle de vol
    Instruments de navigation
    Glass cockpit ou écrans numériques
Connaissance des aéronefs - Partie 2

## Slide 22
CONSERVATEUR DE CAP – COMPAS MAGNETIQUE
Ils donnent une information de cap.
Le cap est l’orientation de l’avion par rapport au nord magnétique.
Cap compas
Virage à droite : Les caps augmentent
Virage à gauche : Les caps diminuent
2. Instruments de navigation

## Slide 23
2. Instruments de navigation
GPS (Global Positioning System)
Principe de fonctionnement
Il donne les informations suivantes :
  La position actuelle (latitude, longitude, altitude)
  La distance à destination
  Le cap suivi et la vitesse/sol
  L'estimation du temps de vol restant et de l’heure d'arrivée
  L’écart par rapport à la route prévue
Utilité
Le récepteur capte les signaux des satellites et calcule en permanence sa position par triangulation.
T1
T2
T3
Notes: La constellation gps est constituée d’au moins 24 satellites, situés à 20184 km d’altitude, et faisant le tour de la terre en 12h. 5 stations au sol se chargent de gérer l'alignement parfait des satellites sur leur trajectoire et de définir les erreurs possibles.
Pour définir une position dans l’espace, il faut trois coordonnées (x, y et z). Les données GPS intègrent également une quatrième variable : le temps. Il faut donc quatre satellites munis d’horloges atomiques pour obtenir une position, ainsi qu’un récepteur GPS qui va décoder et calculer les signaux reçus. La précision des meilleures horloges atomiques se compte en milliardièmes de secondes, autrement dit il faudrait 160 millions d’années pour perdre une seconde de précision.
Le principe de fonctionnement du système de positionnement américain repose sur la triangulation.
Avant toute chose, il faut savoir que chaque satellite émet une onde électromagnétique de vitesse connue. Cette onde, porteuse d’un code « pseudo-aléatoire », est émise à un temps bien déterminé. Le récepteur calcule ensuite le temps de transmission, c'est à dire le temps nécessaire pour que son signal (qui est porteur du même code pseudo-aléatoire) soit en phase avec le signal émis par le satellite. En multipliant ce temps par la vitesse, il obtient donc la distance qui le sépare du satellite.
A l’issue de ce calcul, le récepteur dispose d’une première information : il se trouve sur un cercle centré sur le satellite. En répétant cette procédure avec un deuxième satellite, il peut à nouveau se situer sur un second cercle centré sur le deuxième satellite. En réitérant l’opération une troisième fois et en cherchant la zone d’intersection entre ces trois cercles, on obtient la position sur la Terre. Le quatrième satellite permet de déterminer le décalage entre l’heure du récepteur gps et l’heure exacte fournie par les satellites, pour affiner la position. Plus le nombre de satellites captés sera important, meilleure sera la précision.
L’extraordinaire précision des horloges atomiques est indispensable, car une erreur d’un millième de seconde dans le calcul du temps de transmission entrainerait une erreur de positionnement de 300 km !
En pratique, le calcul de distance suppose de connaître avec précision la position des satellites. Pour cela, chaque satellite envoie régulièrement sa position théorique à une station de contrôle capable de déterminer l’erreur de positionnement. Cette correction est ensuite renvoyée au satellite qui pourra transmettre l’information au récepteur qui lui-même pourra en tenir compte dans ses calculs.

## Slide 24
    Instruments de contrôle de vol
    Instruments de navigation
    Glass cockpit ou écrans numériques
Connaissance des aéronefs - Partie 2

## Slide 25
3. Instruments de contrôle moteur
E.F.I.S – ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT SYSTEM

## Slide 26
3. Instruments de contrôle moteur
E.F.I.S – ELECTRONIC FLIGHT INSTRUMENT SYSTEM

## Slide 27
3. Instruments de contrôle moteur
E.I.S – ENGINE INFORMATION SYSTEM

## Slide 28
3. Instruments de contrôle moteur
Contacteur / Démarreur / Sélection magnétos
Compte-tours ou Tachymètre
Voltmètre batterie
Temp. et pression d’huile - Temp. cylindre
Niveau de carburant (1 par réservoir)
Didier HORN – V1.13 