## Slide 1
  Définitions et notions
  Résistance de l’air
  Effet venturi et loi de Bernoulli
  Eléments indispensables au vol
AERODYNAMIQUE

## Slide 2
L’aérodynamique :
Branche de la dynamique des fluides qui étudie le comportement de l’air au contact d’un corps en mouvement relatif par rapport à lui.
C’est l’aérodynamique qui va nous permettre de répondre à la question : Pourquoi un aéronef vole ?
  Définitions et notions

## Slide 3
L’air, le milieu de l’avion :
L'air dans lequel se déplace un avion est caractérisé par :
Sa masse volumique :  exprimée en kg/m3
Sa pression : P exprimée en Pascal (Pa)
Sa température : T° exprimée en Kelvin (°K) - (T°K = T°C + 273)
Son déplacement : Le vent en force et en direction.
Tous ces paramètres ont une grande importance sur les performances de l’aéronef, mais sont subis par le pilote.
  Définitions et notions

## Slide 4
Comme l’eau, l’air est un fluide et son mouvement est appelé écoulement.
Cet écoulement peut être :
Laminaire :
Les particules d'air ont des trajectoires rectilignes
et parallèles entre elles.
Turbulent :
Les particules ont des trajectoires pratiquement parallèles entre elles mais non rectilignes.
Tourbillonnaire :
L'ensemble est très désordonné, certaines particules peuvent remonter le courant principal et former des tourbillons.
L’air, le milieu de l’avion :
  Définitions et notions

## Slide 5
Exemple de visualisation de l’écoulement d’air sur la DS 19
Écoulement laminaire
Écoulement turbulent
Écoulement tourbillonnaire
  Définitions et notions

## Slide 6
Une force (ou une vitesse) peut être modélisée par un vecteur qui en sera sa représentation graphique.
Comme pour une force, un vecteur se caractérise par 4 éléments:
Forces et vecteurs (segment flêché) :
Longueur
1. Un point d’application
2. Une direction
3. Une intensité
4. Un sens
  Définitions et notions

## Slide 7
Lorsque deux vecteurs sont concourants, il est possible d’en faire la somme vectorielle afin d’obtenir une force unique produisant le même effet. Cette force s’appelle la résultante.
Addition de vecteurs :
O
  A
  B
  R
résultante
  Définitions et notions
Notes: Dans l’exemple ci-dessous, on obtient la résultante « R » en traçant par « A » la parallèle à «OB» et par «B» la parallèle à «OA».

## Slide 8
  X
  Y
Une force peut être décomposée selon des directions définies. Les deux vecteurs trouvés sur ces directions seront appelés composantes.
Décomposition d’une force :
O
  A
  B
  R
Composante OB
Composante OA
  Définitions et notions

## Slide 9
  Définitions et notions
  Résistance de l’air
  Effet venturi et loi de Bernoulli
  Eléments indispensables au vol
AERODYNAMIQUE

## Slide 10
Vent Relatif
Surpression
Dépression
  Résistance de l’air

## Slide 11
Vent Relatif
  Résistance de l’air
Résistance de l’air

## Slide 12
  Résistance de l’air
Traînée (Rx)
Portance (Rz)
R.F.A
Vent relatif
Angle d’incidence (a)
Résistance de l’air

## Slide 13
Vent Relatif
Cx = 100 %
  Résistance de l’air

## Slide 14
Cx = 50 %
Vent Relatif
  Résistance de l’air

## Slide 15
Cx =12 %
Vent Relatif
  Résistance de l’air

## Slide 16
T’
T
Vent Relatif
5 %
Vitesse de la particule plus élevée  Pression plus faible  Portance
Cette force est obtenue par effet venturi.
Portance
  Résistance de l’air

## Slide 17
  Définitions et notions
  Résistance de l’air
  Effet venturi et loi de Bernoulli
  Eléments indispensables au vol
AERODYNAMIQUE

## Slide 18
S1 x V1 = S2 x V2 = débit
Débit
constant
V1
S2
S1
V2
Lorsque la vitesse d’un fluide augmente, sa pression diminue
1/ Relation section / vitesse d’écoulement
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 19
Débit
constant
V1
S2
S1
V2
Lorsque la vitesse d’un fluide augmente, sa pression diminue
P1
P2
La pression statique qui s’applique sur la surface du corps, diminue si la vitesse du fluide augmente et inversement.
S1 x V1 = S2 x V2 = débit
1/ Relation section / vitesse d’écoulement
2/ Relation vitesse d’écoulement / pression
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 20
Ecoulement perturbé par la présence du corps.
1/ Relation section / vitesse du fluide (effet Venturi)
Lorsque la section diminue, la vitesse d’écoulement augmente et inversement.
Section 2
Débit constant
Section 1
Section 3
Vitesse 2
Vitesse 1
Vitesse 3
Débit = S1.V1 = S2.V2 = S3.V3 = Constante
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 21
Lorsque la vitesse d’écoulement augmente, la pression statique diminue et inversement.
Section 2
Section 1
Section 3
Vitesse 2
Vitesse 1
Vitesse 3
2/ Relation vitesse / pression statique (effet Venturi)
Ps 2
Ps 3
Ps 1
Débit constant
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 22
3/ Conséquence
Ps 2
Ps 3
Ps 1
La dépression sera d'autant plus forte que la pression statique sera faible
Débit constant
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 23
3/ Conséquence
Débit constant
  Effet venturi et loi de Bernoulli

## Slide 24
  Définitions et notions
  Résistance de l’air
  Effet venturi et loi de Bernoulli
  Eléments indispensables au vol
AERODYNAMIQUE

## Slide 25
Vent relatif
1/ Une surface alaire au profil adapté
2/ Un vent relatif
3/ Un angle d’incidence
  Eléments indispensables au vol

## Slide 26
Surpression = 1/3 RFA
Dépression = (2/3) RFA
Traînée (Rx)
Portance (Rz)
RFA
Centre de poussée
  Eléments indispensables au vol