## Slide 1
    Expression algébrique de la portance
    Définitions des différents facteurs influant
    Vitesse et limitations structurelles
    Incidence et Polaire d’un profil
    Relation vitesse / incidence
    Vitesses caractéristiques
FACTEURS INFLUANT SUR LA PORTANCE

## Slide 2
r = Masse volumique de l’air exprimée en kg/m3
S = Surface alaire exprimée en m²
V² = Vitesse du vent relatif élevé au carré et exprimé en m/s
Cz = Coefficient sans dimension dépendant de la forme du profil, de son état de surface et de l’angle d’incidence.
Mg = Poids de l’ULM.
EXPRESSION ALGÉBRIQUE DE LA PORTANCE
Rz = ½ r . S . V² . Cz = Mg

## Slide 3
    Expression algébrique de la portance
    Définitions des différents facteurs influant
    Vitesse et limitations structurelles
    Polaire et incidence d’un profil
    Relation vitesse / incidence
    Vitesses caractéristiques
FACTEURS INFLUANT SUR LA PORTANCE

## Slide 4
Trajectoire
Trajectoire
A trajectoire constante, si le pilote augmente la vitesse, la résultante aérodynamique (RFA) augmente proportionnellement au carré de la vitesse (V2).
Vent relatif = 1
Vent relatif x 2
RFA 1
RFA x 4
 Limite : Résistance structurelle de l’aile.
 Prévention : Respect de la vitesse maximum préconisée (VNE).
VITESSE ET LIMITATIONS STRUCTURELLES
Notes: On peut mettre en équation l’intensité de la portance Rz et de la traînée Rx

## Slide 5
Zone de déformations plastiques
Zone de déformations élastiques
0
Forces aéro. en daN
V. en m/s
Vitesse et limitations structurelles
10
5
20
30
20
45
VNE (Velocity Never exeed )
Point de rupture
Crack ?
Les forces aérodynamiques sont proportionnelles au carré de la vitesse !
80
40
50
125
60
180
245
70
280
330
75

## Slide 6
    Expression algébrique de la portance
    Définitions des différents facteurs influant
    Vitesse et limitations structurelles
    Polaire et incidence d’un profil
    Relation vitesse / incidence
    Vitesses caractéristiques
FACTEURS INFLUANT SUR LA PORTANCE

## Slide 7
 Limite : Incidence de décrochage du profil.
 Prévention : Eviter le vol aux grands angles d’incidence (second régime).
l’évolution des coefficients de portance (Cz) et de traînée( Cx), en fonction de l’incidence peut être mise en évidence graphiquement grâce à la polaire du profil.
Incidence et polaire d’un profil
A trajectoire constante, si le pilote augmente l’angle d’incidence de l’aile, la résultante aérodynamique (RFA) augmente jusqu’à l’incidence de décrochage.
RFA 1
a = 6°
Trajectoire
a = 18°
Trajectoire
a = 12°
Trajectoire
RFA 2
RFA 3
Notes: On peut mettre en équation l’intensité de la portance Rz et de la traînée Rx

## Slide 8
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
LA POLAIRE D’UN PROFIL
a : -3°
Vr
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 9
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Vr
a : 2°
LA POLAIRE D’UN PROFIL
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 10
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Vr
a : 4°
LA POLAIRE D’UN PROFIL
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 11
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Vr
a : 6°
LA POLAIRE D’UN PROFIL
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 12
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Vr
a : 12°
LA POLAIRE D’UN PROFIL
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 13
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Vr
a : 14°
LA POLAIRE D’UN PROFIL
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 14
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Vr
a : 18°
LA POLAIRE D’UN PROFIL
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 15
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Vr
a : 20°
LA POLAIRE D’UN PROFIL
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 16
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Piqué vertical
a = -3°
Vr
Portance nulle
LA POLAIRE D’UN PROFIL
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 17
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Piqué vertical
Vol rapide
a = 6°
a = -3°
Vr
Traînée mini
LA POLAIRE D’UN PROFIL
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 18
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Piqué vertical
Vol rapide
Finesse max.
a = 8°
a = 6°
Vr
Meilleur rapport Cz/Cx
LA POLAIRE D’UN PROFIL
a = -3°
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 19
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Piqué vertical
Vol rapide
Finesse max.
Vitesse mini
a = 16°
a = 8°
a = 6°
Portance maxi
Vr
LA POLAIRE D’UN PROFIL
a = -3°
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 20
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Piqué vertical
Vol rapide
Finesse max.
Vitesse mini
Décrochage
2ème régime
a = 20°
a = 16°
a = 8°
a = 6°
Vr
Décollement de la couche limite  Ecoulement tourbillonnaire
Vol aux grands angles
LA POLAIRE D’UN PROFIL
a = -3°
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 21
Cz
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Cx
0,04
0,08
0,12
0,16
0.20
Cz
Cx
Cx
a = 10°
Cz =
Vent relatif
Portance
Traînée
R.F.A
2ème régime
a = 16°
LA POLAIRE D’UN PROFIL
Notes: La polaire d’une aile est un graphique représentatif de
l’évolution des coefficients Cx et Cz en fonction de l’incidence

## Slide 22
    Expression algébrique de la portance
    Définitions des différents facteurs influant
    Vitesse et limitations structurelles
    Polaire et incidence d’un profil
    Relation vitesse / incidence
    Vitesses caractéristiques
FACTEURS INFLUANT SUR LA PORTANCE

## Slide 23: L’angle d’incidence (a - Alpha)
Corde
C’est l’angle formé entre la corde de référence d’une aile (ou axe longitudinal de l’ULM) et la trajectoire (ou vent relatif).
L’angle de pente (g - Gamma)
C’est l’angle formé entre la trajectoire (ou vent relatif) et l’horizontale.
L’angle d’assiette (t - Thêta)
C’est l’angle formé entre la corde de référence de l’aile (ou axe longitudinal de l’ULM) et l’horizontale.
Horizontale
Trajectoire
Vent relatif
assiette(t) = incidence (a) + pente (g)
Angle d’incidence (a)
Angle de pente (g)
Angle d’assiette (t)
ANGLES DE REFERENCE

## Slide 24
Vent relatif
Trajectoire
En palier stabilisé, la portance (Rz) doit équilibrer le poids (Mg)
Rz = Mg = ½r . S . V² . Cz
AIRSPEED
Angle d’incidence (a)
RELATION VITESSE/INCIDENCE
Mg
Rz
RPM
Horizontale
Force générée par l’angle d’incidence
Force générée par la vitesse
Vol en vitesse de croisière

## Slide 25
Vent relatif
Trajectoire
Horizontale
AIRSPEED
RPM
RELATION VITESSE/INCIDENCE
En palier stabilisé, la portance (Rz) doit équilibrer le poids (Mg)
Rz = Mg = ½r . S . V² . Cz
Mg
Rz
Vol à basse vitesse
Force générée par l’angle d’incidence
Force générée par la vitesse
!
VS

## Slide 26
Vent relatif
Trajectoire
Horizontale
AIRSPEED
RPM
RELATION VITESSE/INCIDENCE
En palier stabilisé, la portance (Rz) doit équilibrer le poids (Mg)
Rz = Mg = ½r . S . V² . Cz
Mg
Rz
Vol à haute vitesse
Force générée par l’angle d’incidence
Force générée par la vitesse
!
VNE

## Slide 27
    Expression algébrique de la portance
    Définitions des différents facteurs influant
    Vitesse et limitations structurelles
    Polaire et incidence d’un profil
    Relation vitesse / incidence
    Vitesses caractéristiques
FACTEURS INFLUANT SUR LA PORTANCE

## Slide 28
VITESSES CARACTÉRISTIQUES
  Limite inférieure : VSO (Velocity Stall Out). Vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage, volets sortis au maximum.
VSO = 45 kt
VFE = 85 kt
Arc blanc : Plage d’utilisation volets sortis.
  Limite supérieure : VFE (Velocity Flap Extended). Vitesse maximale d'utilisation des volets.

## Slide 29
  Limite inférieure : VS1 (Velocity Stall Speed 1) Vitesse de décrochage en configuration lisse (volets rentrés).
VS1 = 55 kt
VNO = 110 kt
Arc vert : Plage d’utilisation normale de l'aéronef.
  Limite supérieure : VNO (Velocity Normal Operating) vitesse à ne pas dépasser quand l'atmosphère est agitée.
VSO = 45 kt
VFE = 85 kt
VITESSES CARACTÉRISTIQUES

## Slide 30
VS1 = 55 kt
VNO = 110 kt
VSO = 45 kt
Arc jaune : Plage d’utilisation interdite en atmosphère agitée.
Trait rouge: VNE (Velocity Never exceed) Vitesse à ne jamais dépasser.
VNE = 125 kt
VFE = 85 kt
VITESSES CARACTÉRISTIQUES

## Slide 31
Distance de décollage + 40%
Pente de montée – 30%
Abaque de Koch
Exemple pour la distance de décollage :
Distance totale de décollage en atmosphère standard : 200 mètres
Longueur minimale de piste à envisager pour décoller en conditions réelles :
T/O = 200 + 40% = 280 mètres
Exemple pour pente de montée :
Pente de montée en atmosphère standard : 500 Ft/min.
Pente de montée à envisager en conditions réelles :
VZ = 500 - 30% = 350 Ft/min
Notes: https://www.takeofflanding.com/
T/O = 150 M. STANDARD = 150 + 40% = 150 + 60 = 210 M
VZ = 500 FT/M STANDARD = 500 - 30% = 500 – 150 = 350 FT/M