## Slide 1
  Définitions et rappels
  Les forces en présence
  Equilibre des forces en palier stabilisé
  Equilibre des forces en montée stabilisée
  Equilibre des forces en descente stabilisée
  Equilibre des forces en vol plané
  Polaire des vitesses
  Cône d’accessibilité
MECANIQUE DU VOL

## Slide 2
Définition de la mécanique du vol :
C’est l’étude du système des forces appliquées à un corps afin d’en déduire son comportement :
      Etat de mouvement ou de repos,
      Equilibre ou déséquilibre,
      Vitesse,
      Direction.
C’est la mécanique du vol qui va nous permettre de répondre à la question : Comment un aéronef vole ?
  Définitions et rappels

## Slide 3
d’un axe
une gouverne
une commande
qui crée une
rotation autour
Agit sur
C’est ce que l’on nomme les effets primaires
TANGAGE
ROULIS
LACET
  Rappel sur les axes de rotation

## Slide 4: L’angle d’incidence (a - Alpha)
Corde
C’est l’angle formé entre la corde de référence d’une aile (ou axe longitudinal de l’ULM) et la trajectoire (ou vent relatif).
L’angle de pente (g - Gamma)
C’est l’angle formé entre la trajectoire (ou vent relatif) et l’horizontale.
L’angle d’assiette (t - Thêta)
C’est l’angle formé entre la corde de référence de l’aile (ou axe longitudinal de l’ULM) et l’horizontale.
Horizontale
Trajectoire
Vent relatif
assiette(t) = incidence (a) + pente (g)
Angle d’incidence (a)
Angle de pente (g)
Angle d’assiette (t)
  Angles de références

## Slide 5
  Définitions et rappels
  Les forces en présence
  Equilibre des forces en palier stabilisé
  Equilibre des forces en montée stabilisée
  Equilibre des forces en descente stabilisée
  Equilibre des forces en vol plané
  Polaire des vitesses
  Cône d’accessibilité
MECANIQUE DU VOL

## Slide 6
1 force de gravitation :
Le poids (P) qui est le produit de la masse d’un corps (M) par l’accélération de la pesanteur (g : 9,81 m/s/s en France)
1 force motrice :
La traction ou propulsion du GMP (T)
1 force aérodynamique :
La résultante des forces aérodynamique (RFA)
décomposée en 2 vecteurs :
La portance (Rz) définie par la formule : 1/2 r S V² Cz
La traînée (Rx) définie par la formule : 1/2 r S V² Cx
  Les forces en présence

## Slide 7
  Définitions et rappels
  Les forces en présence
  Equilibre des forces en palier stabilisé
  Equilibre des forces en montée stabilisée
  Equilibre des forces en descente stabilisée
  Equilibre des forces en vol plané
  Polaire des vitesses
  Cône d’accessibilité
MECANIQUE DU VOL

## Slide 8
En palier stabilisé : Les moments résultants sont nuls
PORTANCE (Rz)
TRAINEE (Rx)
TRACTION (T)
RFA
Trajectoire
POIDS (Mg)
  Equilibre des forces en palier

## Slide 9
  Définitions et rappels
  Les forces en présence
  Equilibre des forces en palier stabilisé
  Equilibre des forces en montée stabilisée
  Equilibre des forces en descente stabilisée
  Equilibre des forces en vol plané
  Polaire des vitesses
  Cône d’accessibilité
MECANIQUE DU VOL

## Slide 10
Trajectoire
Rx
Rz
T = Rx + Px
Pz
Px
Mg
En montée stabilisée : Traction (T) = traînée (Rx) + composante de poids (Px)
Horizontale
  Equilibre des forces en montée

## Slide 11
  Définitions et rappels
  Les forces en présence
  Equilibre des forces en palier stabilisé
  Equilibre des forces en montée stabilisée
  Equilibre des forces en descente stabilisée
  Equilibre des forces en vol plané
  Polaire des vitesses
  Cône d’accessibilité
MECANIQUE DU VOL

## Slide 12
Horizontale
Trajectoire
Rx
Rz
T = Rx - Px
Pz
Px
Mg
En descente stabilisée : Traction (T) = traînée (Rx) - composante de poids (Px)
  Equilibre des forces en descente

## Slide 13
  Définitions et rappels
  Les forces en présence
  Equilibre des forces en palier stabilisé
  Equilibre des forces en montée stabilisée
  Equilibre des forces en descente stabilisée
  Equilibre des forces en vol plané
  Polaire des vitesses
  Cône d’accessibilité
MECANIQUE DU VOL

## Slide 14
Trajectoire
Horizontale
Rx
Rz
Pz
Px
RFA
Mg
En vol plané, c’est la composante Px du poids qui fait office de moteur.
Angle de plané
L’angle de plané conditionne la valeur de Px qui conditionne la vitesse.
  Equilibre des forces en vol plané

## Slide 15
Trajectoire
Horizontale
Rx
Rz
Pz
Px
RFA
Mg
Plus la pente est forte, plus Px augmente, plus la vitesse est élevée.
Angle de plané
  Equilibre des forces en vol plané
Notes: La source du mouvement d’un ULM en vol plané, c’est son poids.
Si le pilote accentue la valeur de l’angle de plané, la composante Px du poids sera plus grande, et la vitesse va augmenter.
Pour un ULM de masse donnée, chaque vitesse correspond à un angle de plané.
Il est donc important de connaître la vitesse qui correspond à l’angle de plané le plus faible, afin de pouvoir voler le plus loin possible.
C’est ce qu’on appelle la finesse . C’est la distance maximale qu’un ULM puisse parcourir en air calme, en partant d’une hauteur donnée.

## Slide 16
Distance parcourue
Vitesse verticale (Vz)
Vitesse horizontale (Vi)
Hauteur perdue
Rx
Rz
RFA
Définition :
C’est la plus grande distance que peut parcourir un aéronef sans moteur et en air calme, en partant d’une hauteur donnée.
  Finesse maximum
C’est également le meilleur rapport entre :
La vitesse indiquée (Vi) et le taux de chute (Vz)
La portance (Rz) et la traînée (Rx)

## Slide 17
  Définitions et rappels
  Les forces en présence
  Equilibre des forces en palier stabilisé
  Equilibre des forces en montée stabilisée
  Equilibre des forces en descente stabilisée
  Equilibre des forces en vol plané
  Polaire des vitesses
  Cône d’accessibilité
MECANIQUE DU VOL

## Slide 18
Définition :
  Polaire des vitesses
Un anémomètre
Un variomètre
(ou un chronomètre)
Du papier millimétré
Pour connaître les performances d’un aéronef à ses différentes vitesses sur trajectoire, Il faut construire sa polaire des vitesses.
C’est une courbe issue d’un graphique qui est la représentation des taux de chute (Vario) correspondants à chaque vitesse indiquée (Badin) de l’aéronef.
Une polaire sera unique pour un appareil de masse donnée.
Pour élaborer la polaire des vitesses de votre aéronef, il vous faut :

## Slide 19
Vz (m/s)
0
- 7
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 6
- 8
Vi (Km/h)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
130
120
140
150
160
Vi | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
Vz |  |  |  |  |  |  | 
- 4,7
- 3,5
- 3,0
- 3,8
- 5,0
- 6,0
- 7,0
Vs
VNE
Construction de la polaire
Masse : 400 kg
  Polaire des vitesses

## Slide 20
Vz (m/s)
0
- 7
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 6
- 8
Vi (Km/h)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
130
120
140
150
160
- 3,2
90
Calcul de la finesse
Vitesse horizontale (Vi)
Vitesse verticale (Vz)
90 km/h
3,2 m/s
90 x 1000/3600
3,2
25 m/s
3,2 m/s
7,8
Masse : 400 kg
  Polaire des vitesses
Notes: C’est une courbe issue d’un graphique qui est la représentation des taux de chute (Vz) correspondants à chaque vitesse sur trajectoire (Vi) de l’ULM.

## Slide 21
Vz (m/s)
0
- 7
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 6
- 8
Vi (Km/h)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
130
120
140
150
160
- 3,6
100
Calcul de la finesse
Masse : 450 kg
  Polaire des vitesses
7,8
Notes: C’est une courbe issue d’un graphique qui est la représentation des taux de chute (Vz) correspondants à chaque vitesse sur trajectoire (Vi) de l’ULM.

## Slide 22
Vz (m/s)
0
- 7
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
- 6
- 8
Vi (Km/h)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
130
120
140
150
160
- 2,7
75
Calcul de la finesse
Masse : 350 kg
  Polaire des vitesses
7,8
Notes: C’est une courbe issue d’un graphique qui est la représentation des taux de chute (Vz) correspondants à chaque vitesse sur trajectoire (Vi) de l’ULM.

## Slide 23
  Définitions et rappels
  Les forces en présence
  Equilibre des forces en palier stabilisé
  Equilibre des forces en montée stabilisée
  Equilibre des forces en descente stabilisée
  Equilibre des forces en vol plané
  Polaire des vitesses
  Cône d’accessibilité
MECANIQUE DU VOL

## Slide 24
Pour votre sécurité et celle des autres, volez toujours en local d’un terrain se prêtant à un atterrissage d’urgence.
C’est à dire, situé dans le cône d’accessibilité de votre aéronef !
!
Si ce n’est pas le cas, vous devez prendre de l’altitude ou changer de trajectoire !
  Cône d’accessibilité

## Slide 25
Pensez toujours au vent : Le cône d’accessibilité se redresse vent de face et s’étire vent arrière !
  Cône d’accessibilité