## Slide 1
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 2
CIRCULATION AERIENNE GENERALE
La circulation aérienne générale (CAG)
Pour des raisons d’ordre technique ou militaire, la circulation aérienne se distingue par 2 types de vols :
Elle regroupe l’ensemble des mouvements des aéronefs civils et d’état.
Début 2015, dans une logique d’uniformisation du ciel européen, de nouvelles règles sont entrées en vigueur sous l’acronyme :
SERA (Standardized European Rules of the Air).
Ce sont ces règles que tout pilote est tenu de respecter afin de prévenir les abordages et de garantir la sécurité des personnes et des biens.
C’est l’ensemble des mouvements des aéronefs militaires et
des aéronefs en vol d’essai qui ne peuvent se conformer aux règles de la CAG.
Elle est subdivisée en 2 catégories :
La Circulation Opérationnelle Militaire (COM)
La Circulation d'Essai et de Réception (CER).
La circulation aérienne MILITAIRE (CAM)

## Slide 3
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 4
I.F.R
Instrument Flight Rules
V.F.R
Visual Flight Rules
LES REGIMES DE VOL DE LA C.A.G
Régime de vol réservé aux aéronefs possédant des équipements particuliers, et dont l'équipage est qualifié.
Ce sont les règles de vol que nous devons suivre impérativement.
!

## Slide 5
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 6
assurent
Contrôle
- TWR : Tour de contrôle
- Champ de compétence :
Circulation d’aérodrome contrôlé
A.F.I.S
(Aérodrome Flight Information Service)
Champ de compétence :
Circulation d’aérodrome non contrôlé
C.I.V
Centre d’Information de Vol
Champ de compétence :
Portions d’espaces aériens non contrôlés
Contrôle
Rôle :
- Prévenir les abordages en vol entre aéronefs.
- Prévenir les collisions sur l’aire de manœuvre. - Ordonner et accélérer la circulation aérienne
Alerte
Rôle :
Alerter les organismes de sauvetage et de recherche (S.A.R) lorsqu’un aéronef a besoin de leur aide.
Information de vol
Rôle :
fournir aux aéronefs tous les avis et renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols.
3 ORGANISMES
3 SERVICES
ORGANISMES ET SERVICES DE LA C.A.G
QUI FAIT QUOI ?

## Slide 7
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 8
DIVISION VERTICALE
Etage inférieur
Etage supérieur
FL 195
Sol / mer
FL 660
VFR interdit
Radio et transpondeur obligatoires
D
UTA (Upper Traffic Area)
FL 115
LTA (Low Traffic Area)
A

## Slide 9
DIVISION HORIZONTALE
BREST
LFRR
PARIS
LFFF
REIMS
LFEE
BORDEAUX
LFBB
MARSEILLE
LFMM
Afin de faciliter le contrôle, le territoire français est divisé en 5 régions d'information de vol, dénommées FIR (Flight Information Région).

## Slide 10
Chaque FIR est associé à un Centre d’Information de Vol (CIV).
Chaque CIV est subdivisé en Secteurs d’Information de Vol (SIV).
DIVISION HORIZONTALE

## Slide 11
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 12
1/ L’espace aérien contrôlé (EAC)
  Les CTR (zones de contrôle terminal)
  Les TMA (régions de contrôle terminal)
  Les AWY (airways ou couloirs aériens)
  L’espace aérien nommé LTA (Low Traffic Area)
    Plancher : FL 115 ou 3000 ft/ASFC (le plus élevé des 2)
    Plafond : FL 195
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ Les zones à statut particulier
  Les zones interdites (LF.P)
  Les zones dangereuses (LF.D)
  Les zones règlementées (LF.R)
  ATZ (Zone de circulation d’aérodrome non contrôlé)
  RMZ (Radio Mandatory Zone)
  TMZ (Transpondeur Mandatory Zone)
  Les ZIT et ZRT (Zones temporairement interdites ou règlementées)
3/ L’espace aérien non contrôlé (EANC)
  Espace libre

## Slide 13
1/ L’espace aérien contrôlé (EAC)
Les Différents types d’Espaces Aériens
Les CTR (zones de contrôle terminal)
(Extraits de carte 1/500 000 OACI)
1500 Ft/AMSL
Surface

## Slide 14
1/ L’espace aérien contrôlé (EAC)
Les TMA (régions de contrôle terminal)
(Extraits de carte 1/500 000 OACI)
Les Différents types d’Espaces Aériens

## Slide 15
1/ L’espace aérien contrôlé (EAC)
Les Différents types d’Espaces Aériens
1500 Ft/AMSL
FL 65
Les TMA (régions de contrôle terminal)

## Slide 16
Largeur d’un Airway : de 10 à 20 Nm
!
Radio-balise (V0R)
Les Différents types d’Espaces Aériens
1/ L’espace aérien contrôlé (EAC)
  Les AWY (Airways ou couloirs aériens)
Récepteur
Indicateur de position
Matérialisés sur les cartes 1/1 000 000 uniquement !

## Slide 17
Les Différents types d’Espaces Aériens
1/ L’espace aérien contrôlé (EAC)
  Les AWY (Airways ou couloirs aériens)
Matérialisés sur les cartes 1/1 000 000 uniquement !
FL 65
FL 195

## Slide 18
1/ L’espace aérien contrôlé (EAC)
  Les CTR (zones de contrôle terminal)
  Les TMA (régions de contrôle terminal)
  Les AWY (airways ou couloirs aériens)
  L’espace aérien nommé LTA (Low Traffic Area)
    Plancher : FL 115 ou 3000 ft/ASFC (le plus élevé des 2)
    Plafond : FL 195
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ Les zones à statut particulier
  Les zones interdites (LF.P)
  Les zones dangereuses (LF.D)
  Les zones règlementées (LF.R)
  ATZ (Zone de circulation d’aérodrome non contrôlé)
  RMZ (Radio Mandatory Zone)
  TMZ (Transpondeur Mandatory Zone)
  Les ZIT et ZRT (Zones temporairement interdites ou règlementées)
3/ L’espace aérien non contrôlé (EANC)
  Espace libre

## Slide 19
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
Zones créés pour des activités particulières civiles ou militaires.
Elles peuvent se situer en espace aérien contrôlé ou non contrôlé.
Elles sont répertoriées dans le complément aux cartes aéronautiques 1/1 000 000 que l’on trouve dans la « Pochette VFR »
Cette pochette est éditée chaque année par le S.I.A (Service de l’Information Aéronautique)
Pour votre sécurité, celle des autres et pour respecter la réglementation, vous devez être en possession d’une pochette à jour !
  Zones interdites (LF.P), dangereuses (LF.D), règlementées (LF.R)

## Slide 20
Cartes Nord et Sud France 1/1 000 000
Guide VFR (Rappel des règles de l’air)
Complément aux cartes aéronautiques
Carte RTBA défense
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
  Le contenu de la pochette VFR

## Slide 21
Zones interdites (lf-p)
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER

## Slide 22
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
Zones dangereuses (lf-D)

## Slide 23
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
Zones réglementées (lf-R)

## Slide 24
Zones règlementées - le Réseau Très Basse Altitude (RTBA)
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
Notes: Carte 1/ 1 000 000 - Pochette VFR éditée chaque année

## Slide 25
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
Zones règlementées - le Réseau Très Basse Altitude (RTBA)
Représentation sur la carte au 1/500 000 OACI

## Slide 26
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
Zones règlementées - le Réseau Très Basse Altitude (RTBA)
Notes: Exemples de troncons RTBA sur la carte 1/500 000 OACI

## Slide 27
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
Zones règlementées - le Réseau Très Basse Altitude (RTBA)

## Slide 28
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
Zones règlementées - le Réseau Très Basse Altitude (RTBA)

## Slide 29
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
Zones règlementées - le Réseau Très Basse Altitude (RTBA)

## Slide 30
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
Zones règlementées – la zone Centre

## Slide 31
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
Zones règlementées – la zone Centre
Notes: Depuis le 28 mars 2019, plusieurs zones réglementées sont activés en association avec des zones réglementées déjà existantes, elles forment ensemble un volume aérien dit « Zone Centre ».
Ce volume est actif pendant des périodes prédéfinies pour les besoins de la défense.
Deux configurations d’activations sont possibles Alpha et Bravo.

## Slide 32
Les Différents types d’Espaces Aériens
Zones règlementées – la zone Centre
Notes: Deux configurations d’activations sont possibles Alpha et Bravo.

## Slide 33
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
Zones règlementées – la zone Centre
Un calendrier, actualisé chaque jeudi, est disponible dans la rubrique préparation de vol du site du SIA.
La période d’activation est publiée par Notam le jeudi deux semaines au préalable.
Notes: Deux configurations d’activations sont possibles Alpha et Bravo.

## Slide 34
ATZ : Zones de circulation d’aérodrome non contrôlés.
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER

## Slide 35
RMZ : Zones où l’usage de la radio est obligatoire.
Les Différents types d’Espaces Aériens
2/ LES ZONES A STATUT PARTICULIER
TMZ : Zones où l’usage du transpondeur est obligatoire.

## Slide 36
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 37
indice qualitatif affecté aux différents espaces, en fonction :
✈ Des services rendus
✈ Des exigences de pénétration
✈ Des conditions VMC
LES CLASSES D’ESPACES
DEFINITION :
But :
✈ Protéger les vols IFR
✈ Eviter les interférences entre les vols VFR et IFR
✈ Améliorer les services et les informations des organismes de contrôle

## Slide 38
A
Interdit aux VFR
B
C
D
E
F
G
Espaces aériens
contrôlés
Espace non contrôlé
CLAIRANCE OBLIGATOIRE
LES CLASSES D’ESPACES

## Slide 39
Classe | Espacements assurés | Services assurés | Clairance
A | Espaces interdits aux vols VFR |  | 
C | VFR / IFR | contrôle Info de trafic VFR / VFR | Oui
D | VFR spéciaux / IFR | contrôle Info de trafic IFR / VFR et VFR / VFR | Oui
E |  | Info de trafic IFR / VFR et VFR / VFR (si possible) | Non
G |  | Service d’information de vol | Non
Rappel : les services d’information de vol et d’alerte sont assurés dans toutes les classes.
LES CLASSES D’ESPACES

## Slide 40
LES CLASSES D’ESPACES
VFR spécial :
Lorsque les conditions météos sont inférieures aux VMC requises, le pilote peut demander une clairance pour évoluer en « VFR spécial » dans une CTR.
Les 6 conditions requises pour ce régime de vol sont :
Pour le pilote :
1) Vol hors des nuages et en vue du sol ;
2) La visibilité́ en vol n’est pas inferieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m ;
3) Vitesse de 140 kts IAS, ou moins, pour permettre de voir tout autre aéronef et tout obstacle à temps pour éviter une collision .
Pour le contrôle de la circulation aérienne :
1) De jour uniquement, sauf autorisation contraire de l’autorité compétente ;
2) La visibilité́ au sol n’est pas inferieure à 1 500 m ou, pour les hélicoptères, à 800 m ;
3) Le plafond n’est pas inferieur à 600 ft.

## Slide 41
DIVISION DE L’ESPACE AERIEN français
  La circulation Aérienne Générale (C.A.G)
  Les régimes de vol
  Les services et organismes de la C.A.G
  Les divisions de l’espace aérien français
  Les différents types d’espaces
  Les différentes classes d’espaces
  Les conditions météorologiques minimales (V.M.C)

## Slide 42
I.M.C
(Instrument Météorological Conditions)
V.M.C
(Visual Météorological Conditions)
CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE
I.F.R
Instrument Flight Rules
V.F.R
Visual Flight Rules
VOIR ET ÉVITER
Si les minimas météos ne sont pas réunies :

## Slide 43
Espaces Aériens Contrôlés
(Classes B, C, D et E)
FL 100
Visibilité : 5 km
CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE
Visibilité : 8 km
FL 195
Sol
1500 m
300 m (1000 ft)
Vi maxi : 250 kt

## Slide 44
FL 100
Visibilité : 5 km
Vi maxi : 250 kt
CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE
Visibilité : 8 km
FL 195
Sol
1500 m
300 m (1000 ft)
Espace Aérien Non Contrôlé
(Classe G)
3000 Ft /AMSL
1000 Ft /ASFC
Hors des nuages
et en vue du sol
Vi < 140 kt :Visibilité 1,5 km.
Recommandation : assurer une visibilité horizontale équivalente à 30’’ de vol
Vi > 140 kt :Visibilité 5 km
Obligation : assurer une visibilité horizontale équivalente à 30’’ de vol

## Slide 45
CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE (VMC)

## Slide 46
CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE (VMC)

## Slide 47
Didier HORN – V3/2011 
CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE (VMC)