## Slide 1
L’aérodrome et son environnement
  Les différents statuts d’aérodrome
  Règles en circuit d’aérodrome
  Infrastructures d’aérodrome
  Intégration et circuit d’aérodrome standard
  Signalisations visuelle et lumineuse
  Carte d’atterrissage à vue (VAC)
  Fiche BASULM

## Slide 2
Les différents statuts d’aérodromes
L’aérodrome et son environnement
Le service de contrôle est rendu par un fonctionnaire de l'Aviation Civile qui régule et ordonne le trafic sur la fréquence tour (TWR).
La circulation des aéronefs, au sol et en vol est soumise à une clairance du contrôleur.
1/ Aérodrome contrôlé
2/ Aérodrome non contrôlé
Le service du contrôle n’est pas rendu. Les déplacements ne sont pas soumis à la clairance.
Il existe 2 types d’aérodromes non contrôlés :
    2.1/ Avec AFIS ( Aérodrome Flight Information Service ) :
    L’agent AFIS, qui n’est pas un contrôleur fournit par radio les paramètres de l’aérodrome, ainsi qu’une information sur la présence d’autres aéronefs au voisinage de l’aérodrome.
    2.2/ Sans AFIS :
  Il n’y a pas d’organisme de circulation aérienne.
  Le pilote pratique l’auto-information : Il transmet des comptes rendus de position et ses intentions sur la fréquence assignée à l’aérodrome.
  Si il n’y a pas de fréquence assignée, l’auto-information se fait sur la fréquence « club » 123.50 mhz.
  Afin d’éviter les confusions, chaque message devra préciser le nom de l’aérodrome où l’aéronef évolue.

## Slide 3
L’aérodrome et son environnement
  Les différents statuts d’aérodrome
  Règles en circuit d’aérodrome
  Infrastructures d’aérodrome
  Intégration et circuit d’aérodrome standard
  Signalisations visuelle et lumineuse
  Carte d’atterrissage à vue (VAC)
  Fiche BASULM

## Slide 4
Règles générales en circuit d’aérodrome
L’aérodrome et son environnement
Sauf indications contraires (spécifiées sur la carte V.A.C et sur l’aire à signaux), les circuits de piste se font main gauche.
Préséance : l’avion le plus manœuvrant cède le passage au moins manœuvrant.
Priorité à l’avion le plus bas.
Priorité à l’avion en vol sur l’avion au sol.
Priorité à l’avion en finale sur l’avion en base.
Espacements :
    Au décollage, l’avion précédent doit avoir franchi les limites de la piste ou amorcé un virage.
    A l’atterrissage, l’avion précédent doit avoir dégagé la piste.
Notes: Espacements : Une attention particulière est apporté à la turbulence de sillage.

## Slide 5
L’aérodrome et son environnement
  Les différents statuts d’aérodrome
  Règles en circuit d’aérodrome
  Infrastructures d’aérodrome
  Intégration et circuit d’aérodrome standard
  Signalisations visuelle et lumineuse
  Carte d’atterrissage à vue (VAC)
  Fiche BASULM

## Slide 6
Tour de contrôle
Piste en dur
Piste en herbe
Seuil de piste
N° de piste (QFU)
Marques de point cible
Prolongement d’arrêt
Cône de piste
Aire de trafic
Taxiways
Cône de taxiway
Point d’attente
Aire à signaux
Infrastructures d’un aérodrome
L’aérodrome et son environnement

## Slide 7
L’aérodrome et son environnement
  Les différents statuts d’aérodrome
  Règles en circuit d’aérodrome
  Infrastructures d’aérodrome
  Intégration et circuit d’aérodrome standard
  Signalisations visuelle et lumineuse
  Carte d’atterrissage à vue (VAC)
  Fiche BASULM

## Slide 8
circuit de piste et intégration
L’aérodrome et son environnement
Au parking, pour rouler
Au point d’attente …
Alignement et décollage
Montée initiale
Vent traversier
Vent arrière
Etape de base
Dernier virage
Finale
Piste dégagée
Au parking, pour quitter
1
5
4
3
2
9
8
7
6
10
11

## Slide 9
circuit de piste et intégration
L’aérodrome et son environnement
Examen préalable des consignes terrain et des Notams
Message radio (5 mn avant)
Passage à la verticale de l’aire à signaux à 500 Ft au-dessus du TDP le plus haut
Intégration en début de vent arrière à l’altitude du TDP
Exemple d’intégration sur un aérodrome non contrôlé
Secteur d’entrée en vent arrière
Début de descente
Eloignement

## Slide 10
circuit de piste et intégration
L’aérodrome et son environnement
Examen préalable des consignes terrain et des Notams
Message radio (5 mn avant)
Passage à la verticale de l’aire à signaux à 500 Ft au-dessus du TDP le plus haut
Intégration en début de vent arrière à l’altitude du TDP
Exemple d’intégration sur un aérodrome non contrôlé
Secteur d’entrée en vent arrière
Début de descente

## Slide 11
L’aérodrome et son environnement
  Les différents statuts d’aérodrome
  Règles en circuit d’aérodrome
  Infrastructures d’aérodrome
  Intégration et circuit d’aérodrome standard
  Signalisations visuelle et lumineuse
  Carte d’atterrissage à vue (VAC)
  Fiche BASULM

## Slide 12
Signalisation visuelle (Aire à signaux)
L’aérodrome et son environnement
5 Kt
5 Kt
5 Kt
5 Kt
5 Kt

## Slide 13
Signalisation visuelle (Aire à signaux)
L’aérodrome et son environnement
Interdiction d'atterrir
Précautions à prendre en phase d'approche ou d'atterrissage
Sens de décollage et d’atterrissage
Circuit de piste « main droite »

## Slide 14
Partie de piste inutilisable
Remorquage de planeurs en cours
Le décollage et l'atterrissage se font sur la piste, mais le roulage peut se faire ailleurs que sur les taxiways
Il est prescrit aux aéronefs d’atterrir , de décoller et de circuler exclusivement sur les pistes et voies de circulation
Signalisation visuelle (Aire à signaux)
L’aérodrome et son environnement

## Slide 15
Signalisation lumineuse
L’aérodrome et son environnement
Aéronef au sol
Retournez à votre point de départ
Autorisé à circuler
Dégagez l’aire d’atterrissage en service
Autorisé à décoller
Arrêtez

## Slide 16
Signalisation lumineuse
L’aérodrome et son environnement
Aéronef en vol
Revenez pour atterrir
Aérodrome dangereux, n’atterrissez pas
Autorisé à atterrir
Cédez le passage et restez dans le circuit
Quelles que soient les instructions antérieures, n’atterrissez pas pour le moment.
Atterrissez et gagnez l’aire de trafic

## Slide 17
L’aérodrome et son environnement
  Les différents statuts d’aérodrome
  Règles en circuit d’aérodrome
  Infrastructures d’aérodrome
  Intégration et circuit d’aérodrome standard
  Signalisations visuelle et lumineuse
  Carte d’atterrissage à vue (VAC)
  Fiche BASULM

## Slide 18
Une carte VAC (Visual Approach Chart) peut-être composée d’une carte d’approche à vue, d’une carte d’atterrissage à vue, suivies d’une ou plusieurs pages d’informations portant sur les consignes particulières à respecter ainsi que des renseignements.
Elles peuvent être téléchargées gratuitement sur le site du SIA : www.sia.aviation-civile.gouv.fr.
Carte d’atterrissage à vue (VAC)
L’aérodrome et son environnement
Notes: La carte VAC peut également être composé d’une page d’aire de stationnement.

## Slide 19
Carte d’atterrissage à vue (VAC)
L’aérodrome et son environnement

## Slide 21
AD ouvert à la Circulation Aérienne Publique
Nom de l’AD. Indicatif radio du terrain (en gras)
Date de la mise en vigueur de la version de la VAC
Activités présentes sur l’AD : avions, planeurs
Altitude du point le plus élevé et coordonnées GPS de ce point de référence
Nom OACI du terrain ainsi que la variation de la déclinaison magnétique pour le terrain
Flight Information Service (SIV Poitiers) : 124.000 Fréquence pour écouter l’ATIS : 121.780 Fréquence pour contacter Poitiers Approche : 134.100 Fréquence pour contacter Poitiers Tours : 118.500 En l’absence d’ATS (Air Traffic Services), communication en Air/Air, (auto information) sur la fréquence : 118.500
Informations concernant les approches IFR. ILS : Instrument Landing System DME : Distance Measuring Equipment
Carte d’atterrissage à vue (VAC)
L’aérodrome et son environnement

## Slide 22
Points de report VFR obligatoire
AD à proximité
Zone d’aéromodélisme n°9420.
Balise non directionnelle (NDB) : station radio localisée utilisée pour l'aide à la navigation aérienne.
Hélistation hospitalière
VOR (VHF Omnidirectional Range) utilisé pour la radio navigation.
CABLE Treuillage vol libre n°963. Plus de précisions avec le complément aux cartes du SIA.
Installation portant une marque distinctive. Survol interdit en dessous de 1000ft AGL.
Notes: Les aérodromes à proximité indiqués sur les cartes d’approches sont exclusivement des AD ouvert à la CAP
Les coordonnées ainsi que les descriptifs des points VFR sont donnés dans les pages d’informations.

## Slide 24
AD ouvert à la Circulation Aérienne Publique
Nom de l’AD. Indicatif radio du terrain (en gras)
Date de la mise en vigueur de la version de la VAC
Activités présentes sur l’AD : avions, planeurs, ULM (une ou plusieurs classes), voltige, aéromodélisme
Altitude du point le plus élevé et coordonnées GPS de ce point de référence
Nom OACI du terrain ainsi que la variation de la déclinaison magnétique pour le terrain
Pas de fréquence APP ni TWR. Fréquence AFIS : 118.450. En dehors des horaires AFIS: Auto Information en Air/Air sur la même fréquence en français uniquement
Système de Transmission Automatique des Paramètres.
Il permet, en l’absence d’organisme de la circulation aérienne, la transmission des paramètres météorologiques utiles à l’atterrissage et au décollage des aéronefs. Disponible au : 02.54.20.17.17
Carte d’atterrissage à vue (VAC)
L’aérodrome et son environnement

## Slide 25
Eviter le survol de la zone d’habitation
Rm vers AD à proximité + distance en NM
Points d’attente
Emplacement de la manche à air
Emplacement où sont relevés les coordonnées GPS
Notes: Les AD indiqués sur cette carte sont uniquement des AD ouvert à la CAP.

## Slide 26
Orientation de la piste (QFU)
30 QFU encerclé = QFU prioritaire
Sens du tour de piste, altitude et (hauteur) du circuit en ft
Hangars, aéroclub et TWR

## Slide 27
Zone d’aéromodélisme n°8282.
Balise non directionnelle (NDB) : station radio localisée utilisée pour l'aide à la navigation aérienne

## Slide 28
Nom des pistes
Orientation magnétique de la piste
Dimension totale de la piste longueur x largeur
Nature de la piste. Piste revêtue (en dur)
Résistance de la piste. Peu importante en ULM
Take-Off Distance Available Distance disponible pour le décollage
Accelerate-Stop Distance Available Utile en cas d’obstacles en seuil de piste
Landing Distance Available Distante disponible pour l’atterrissage
Aides lumineuses disponibles
Modifications principales apportées
Carte d’atterrissage à vue (VAC)
L’aérodrome et son environnement

## Slide 29
L’aérodrome et son environnement
  Les différents statuts d’aérodrome
  Règles en circuit d’aérodrome
  Infrastructures d’aérodrome
  Intégration et circuit d’aérodrome standard
  Signalisations visuelle et lumineuse
  Carte d’atterrissage à vue (VAC)
  Fiche BASULM

## Slide 30
BASULM
L’aérodrome et son environnement
Les bases ULM n’étant pas répertoriées sur le site du SIA, les fiches des terrains sont disponibles gratuitement sur le site BASULM: https://basulm.ffplum.fr/.
Notes: Les aérodromes sont également répertoriés sur BASULM

## Slide 31
BASULM
L’aérodrome et son environnement

## Slide 32
BASULM
L’aérodrome et son environnement